## Slide 1
手机上的传感器实验5
传感器综合实验

## Slide 2
实验内容
2. 实验设备
3. 实验内容
4. 实验步骤
1. 实验目的
5. 实验报告及要求

## Slide 3
实验目的
通过实验，学习将手机上的传感器用于做复合数据采集和应用，包括：多传感器协同测量，多维数据的记录、整理和分析。

## Slide 4
实验设备
智能手机一部
自行车一辆
绳子
尺子等测量工具

## Slide 5
实验内容
一、将一部或两部手机，固定在自行车上的合适地方。推着或骑着自行车行走一段距离，同时采集和自动记录手机上的多个传感器的值。试着用这些值来分析描述路途的情况。
二、自己编写程序，根据记录的值绘出自行车的运动轨迹图。最好能在网上下载一个当地的局部地貌图，把轨迹绘制这个图上。
三、在轨迹上若干处（至少5处）有特点的地方（如拐弯、上坡、树荫）标出当时的各种传感器的值。
四、根据各点处的传感器的值，计算各种环境和运动参数，如时间、速度、加速度、坡度、拐弯角度、温度、光照强度、噪声强度、颠簸程度等。

## Slide 6
实验内容
五、解释各处状况对传感器值的影响（如有汽车从旁呼啸而过，所以噪声强度瞬时增大；到了树荫处，所以温度和亮度都暂时变低；下坡到了坡底转上坡，所以此处有较大的负加速度。
六、试着用这些传感器的值计算一些间接的参数，如在某转弯处自行车转弯圆弧的半径，转弯时自行车向弯道内侧倾斜的角度；某下坡路段的长度；在某上坡路段人登脚踏的节奏（频率）。
七、加分选择项：有条件的同学，可以增加蓝牙或wifi传输功能，把传感器数据实时传输到笔记本电脑上，由笔记本电脑实时记录并实时绘制轨迹地图。

## Slide 7
实验步骤
1、按照实验内容的描述，首先确定自己的实验方案。手机固定在自行车的什么地方，采集什么传感器的值，可以获得什么样的环境参数和运动参数，用什么计算方法来获得想要的值。
2、验证实验方案和计算方法。按照自己设计的方案，读取传感器的值，计算所要求的结果，并用其他方法验证（如用尺、照片、量角器通过几何计算得到的结果）
3、编写小程序，使得手机上可以实时显示测量计算的结果。如果不会编写小程序，建议学习一下。如果一时学不会，就用计算机编程实现计算和显示部分。
4、程序做好了，就重复做几次测量（考虑每次将自行车骑不同的路线），将自己程序显示和计算的结果，与观察的结果进行印证比较。

## Slide 8
实验要求
2. 独立完成实验
3. 书写实验报告（ 电子档实验报告由学习委员收齐，在实验结束后的两周内，通过电子邮件一起发给助教瞿荣辉，纸质档报告等将来回到学校再提交。收件邮箱为：quronghui@hust.edu.cn ）
1. 理解实验要求

## Slide 9
实验报告
书写实验报告至少包括以下几点：
1. 实验目的
2. 实验内容
3. 实验方案（包括原理、计算公式）
4. 实验过程、数据、结果（可以附上照片和截屏）
5. 程序核心代码及注释
6. 实验总结及问题分析

## Slide 10
实验时间及地点
时间：第11周星期一和星期二（ 4月27、28日）下午2:00-5:30，晚上18:30-21:50，共16学时
地点：在各自家里实验
在实验课的上课时间，宋老师及助教瞿荣辉，会在微信群里给大家答疑。

## Slide 11
注 意 事 项
1、细心，不要摔坏了手机
2、独立思考，亲自动手

## Slide 12
祝大家实验顺利、都有收获！